# Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение»

на 2015-2025 годы»

Утверждена

Постановлением Главы МО «Калиновское сельское поселение» от 27.03.2015    №  63

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Калиновское сельское поселение»

на 2015-2025 годы»

Утверждаю

Глава МО «Калиновское сельское поселение»

О.А.Зверева

«       »  ______________2015 г.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»

на 2015-2025 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Основные разработчики программы | Администрация МО «Калиновское сельское поселение» |
| Основной исполнитель программы | Администрация МО «Калиновское сельское поселение» |
| Соисполнители мероприятий программы | МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения |
| Цели программы | повышение комфортности и безопасности проживания населения за счет развития и модернизации жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов повышение качества и надежности, предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг; модернизация коммунальной инфраструктуры для повышения ресурсной эффективности производства и предоставления услуг; создание технической возможности для сетевого газоснабжения и развития газификации населенных пунктов; поддержание санитарного состояния населенных пунктов на нормативном уровне; повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, снижение энергоемкости жилищно-коммунального хозяйства; снижение износа коммунальной инфраструктуры; |
| Задачи программы | строительство новых объектов водоснабжения; реконструкция существующих объектов водоснабжения; сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения; внедрение комплексных узлов учета потребляемой питьевой воды для снижения платы за предоставляемые услуги; надежная и безопасная эксплуатация систем теплоснабжения поселения. |
| Целевые показатели программы | удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; снижение степени износа коммунальной инфраструктуры |
| Сроки реализации программы | I этап 2015-2019 – реализация запланированных мероприятий; II этап 2020-2025 годы – актуализация программы в соответствии с финансированием |
| Основные мероприятия | - регистрация прав собственности на объекты водоснабжения, теплоснабжения на территории п.Еланский; - регистрация прав собственности на объекты водоснабжения, газоснабжения на территории с.Калиновское; - разработка проекта системы водоснабжения Северного района с.Калиновское; - строительство и реконструкция систем водоснабжения, теплоснабжения; - установка приборов учета воды; - контроль за качеством питьевой воды; - устройство системы очистки питьевой воды; - реконструкция и модернизация систем теплоснабжения; - газификация поселков; - обустройство площадок для сбора твердых бытовых отходов. |
| Объемы и источники финансирования программы | общий объем финансирования Программы в 2015-2017 годах за счет всех источников финансирования составит 22 824,6 тыс.рублей, в том числе за счет: - местный бюджет (прогнозный объем) – 5 305,9 тыс.руб.; - средств областного бюджета(прогнозный объем) - 17 518,7 тыс.руб. - внебюджетные средства; |
| Ожидаемые результаты выполнения программы | обеспечение требуемого уровня надежности работы водозаборных сооружений; обеспечение надежности очистки питьевой; обеспечение требуемого уровня надежности и безопасности систем теплоснабжения; обеспечение санитарного благополучия населения, промышленной и экологической безопасности; эффективное использование энергоресурсов, повышение уровня жизнеобеспечения объектов социальной сферы МО «Калиновское сельское поселение». обеспечение населения природными ресурсами. |

Введение

Основания для разработки программы

Основанием для проведения работ по формированию программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» (далее – Программа) являются:

- Федеральный закон от 30.12.2004 N 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 13.02.2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов";

- Закон Свердловской области от 10 октября 2014г №86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, расположенными на территории Свердловской области»;

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145 – ФЗ (ред. От 27.06.2011г.):

Согласно ч. 3 ст. 179 БК РФ, по каждой долгосрочной целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования.

По результатам указанной оценки Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрацией муниципального образования не позднее, чем за один месяц до дня внесения проекта закона (решения) о бюджете в законодательный (представительный) орган может быть принято решение, о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ государственных (муниципальных) контрактов в бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Генеральный План развития поселения.

Глава 1. Оценка текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры

- Существующее положение системы и структуры водоснабжения

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Калиновского сельского поселения используются подземные воды. Небольшие участки водопроводной сети имеются в с. Калиновское, п. Еланский. Водоснабжение потребителей с. Калиновское осуществляется из скважин № 6179. Вода из скважины подается в водонапорную башню и в водопроводную сеть. Водоснабжением с вводом в дома обеспечены многоквартирные дома и объекты соцкультбыта. Основные водоводы проходят по улицам Ленина, Советская, Гагарина, Набережная. Общая протяжённость водопроводной сети 50-76 мм составляет 850м. Жители индивидуальной жилой застройки снабжаются водой из водоразборных колонок, колодцев, индивидуальных скважин. В п. Еланский имеется небольшая водопроводная сеть с подачей воды из скважины. В п. Пышминская и  д. Ялунина водоснабжение осуществляется из колодцев и индивидуальных скважин. В целом, по населенным пунктам МО «Калиновское сельское поселение» незначительная водопроводная сеть не обеспечивает потребности населенных пунктов как по качеству, так по количеству воды. Пожаротушение из системы водоснабжения не предусмотрено, существующая водопроводная сеть тупиковая, оборудованная водоразборными колонками, водоснабжение с вводами в дома имеет небольшой процент жилой застройки, также отсутствуют зоны санитарной охраны трех поясов источников водоснабжения.

Техническое состояние системы водоснабжения

Техническое состояние системы водоснабжения характеризуется средней степенью износа артезианских скважин, водопроводных сетей и технологического оборудования.

Основные проблемы функционирования системы водоснабжения:

- использование устаревших технологий водоочистки;
           - отсутствие резерва мощности;
           - низкая степень автоматизации производственных процессов;
           - низкая энергоэффективность оборудования;
           - низкая надежность источника энергоснабжения;
           - высокие показатели аварийности на сетях;
           - высокие потери воды при транспортировке;
           - отсутствие резервных и кольцевых водопроводных линий;
           - отсутствие резервного источника водоснабжения;

2. «Существующее положение в сфере водоотведения»

В населенных пунктах Калиновского сельского поселения отсутствует централизованная система канализации. В с. Калиновское водоотведение общественных зданий и многоквартирных домов осуществляется в водонепроницаемые выгреба с последующим вывозом их на очистные сооружения в п/о Порошино.

В остальных населённых пунктах централизованная система канализации отсутствует. Жидкие нечистоты утилизируются в пределах придомовых участков.

3. Существующее положение по теплоснабжению

Теплоснабжение жилой и общественной застройки МО Калиновское сельское поселение» осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы печами на твердом топливе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели. Часть многоквартирного жилого фонда, общественные здания подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. Эксплуатацию котельной № 1 и тепловых сетей на территории МО Калиновское сельское поселение осуществляет МУП «ЖКХ Калиновского сельского поселения».

Описание действующих систем теплоснабжения коммунальной инфраструктуры, основные технико-экономические показатели

- Источник тепловой энергии – котельная с.Калиновское

1.1. котел КВСрд-0,3 водогрейный отопительный жаротрубный

1.2. Взаимоотношения:

- жилые дома  - 1 дом, 16 квартир.

1.3. Год ввода в эксплуатацию тепловых сетей:

-  ввод в эксплуатацию газовой котельной - 2013 год ;

- нормативный срок эксплуатации -15 лет.

Общая протяженность магистральных тепловых сетей – 580 м 2.6.

Система сбора твердых бытовых отходов

Вывоз твердых бытовых отходов на территории МО «Калиновское сельское поселение» осуществляется организацией МУП ЖКХ КСП. Схема сбора твердых бытовых отходов - контейнерная, по графику.

Объем вывозимых твердых бытовых отходов на территории муниципального образования составляет около 3,7 тыс. м. куб. в год.

Система сбора ТБО бестарная, т.е. позвонковая. По характеру сбора ТБО система очистки является унитарной, т.е. все виды отходов собираются в одну общую тару и соответственно удаляются на свалки.

Раздельный сбор отходов по компонентам в отдельную тару и вывоз раздельно специализированными видами транспорта на места переработки не внедрена.

Глава 2.  Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Мероприятия по развитию системы водоснабжения.

1. В целях обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения жилых и общественных зданий, хозяйственно-бытовых нужд предприятий, нужд пожаротушения предусмотреть создание централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов МО «Калиновское сельское поселение».

2. Расчетное водопотребление по населенным пунктам МО «Калиновское сельское поселение» по воде хозяйственно-питьевого качества на срок реализации генерального плана:

- с. Калиновское - 251,19 м3/сут.;

- п. Еланский - 21,95 м3/сут.;

- п. Пышминская - 10,43 м3/сут.;

- д. Ялунина - 46,10 м3/сут.

3. Для стабильного обеспечения водой питьевого качества всех потребителей населенных пунктов МО «Калиновское сельское поселение» необходимо проведение следующих мероприятий:

1) выполнить комплекс геофизических и гидрогеологических изысканий для изыскания источников централизованного водоснабжения с. Калиново, п.п. Еланский, Пышминская, д. Ялунина с оценкой эксплуатационных запасов подземных вод, качества воды;

2) при использовании скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения при выборе точки их заложения следует учитывать возможность организации вокруг скважин зон санитарной охраны (ЗСО) в составе трех поясов для защиты подземных вод от поверхностного загрязнения. В пределах ЗСО необходимо установить режим землепользования в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-01 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

3) при несоответствии качества воды нормативным требованиям предусмотреть использование соответствующих методов обработки воды и устройство сооружений водоподготовки;

4) предусмотреть площадки водопроводных сооружений в населенных пунктах, включающие резервуары запаса воды, насосные станции, станции водоочистки с установлением зон санитарной охраны;

5) предусмотреть подключение всей существующей и проектируемой застройки населенных пунктов к централизованной системе водоснабжения;

6) до создания системы централизованного водоснабжения осуществлять постоянный контроль за качеством воды существующих источников водоснабжения.

План мероприятий по ремонту и модернизации систем водоснабжения планируется проводить в соответствии с приложением № 1 к программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025 годы»

Мероприятия по развитию системы водоотведения.

1. Предусмотреть создание централизованной системы канализации населенных пунктов МО «Калиновское сельское поселение» c полным охватом всей существующей и проектируемой жилой, общественной застройки, производственных объектов.

2. Расчетное водоотведение по населенным пунктам МО «Калиновское сельское поселение» составит на срок реализации генерального плана:

- с. Калиновское - 155,56 м3/сут.;

- п. Еланский - 14,28 м3/сут.;

- п. Пышминская  - 6,78 м3/сут.;

- д. Ялунина - 29,99 м3/сут.

3. Для развития системы водоотведения населенных пунктов МО «Калиновское сельское поселение» предусмотреть следующие мероприятия:

1) запроектировать централизованную систему хозяйственно-бытовой канализации с. Калиновское, п. Еланский, д. Ялунина со строительством насосных станций перекачки, самотечных и напорных коллекторов;

2) для очистки отводимых хозяйственно-бытовых стоков с. Калиновское, п. Еланский, д. Ялунина предусмотреть строительство общих очистных сооружений полной биологической очистки заводской готовности производительностью 200 м3/сут. на территории с. Калиновское с организацией санитарно-защитной зоны;

3) водоотведение п. Пышминский предусмотреть самотечным канализационным коллектором в водонепроницаемый выгреб объемом 20 м3 с вывозом стоков на очистные сооружения с. Калиновское.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения.

1. Расчетное теплопотребление по населенным пунктам МО Калиновское сельское поселение на срок реализации генерального плана составит:

- с. Калиновское - 7,90 Гкал/час;

- п. Еланский  - 0,69 Гкал/час;

- п. Пышминская - 0,43 Гкал/час;

- д. Ялунина - 1,62 Гкал/час.

2. Теплоснабжение жилой, общественной застройки населенных пунктов МО Калиновское сельское поселение предусмотреть как от централизованных, так и от индивидуальных источников тепла.

3. Предусмотреть централизованное теплоснабжение секционной жилой застройки и общественных объектов с. Калиновское, п. Еланский от котельных:

- производительностью 0,7 МВт с. Калиновское

- котельной п/о Порошино.

4. Предусмотреть реконструкцию котельной с. Калиновское с переводом на газовое топливо;

5. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусмотреть от автономных источников теплоснабжения: отопительных установок и водонагревателей.

6. Предусмотреть рациональное соотношение централизованного и автономного теплоснабжения.

План мероприятий по ремонту и модернизации систем теплоснабжения планируется проводить в соответствии с приложением № 2 к программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025 годы»

Мероприятия по развитию системы газоснабжения.

1. Предусмотреть использование газа на приготовление пищи; отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

2. Расчетное газопотребление на коммунально-бытовые нужды населения и нужды теплоснабжения по населенным пунктам МО «Калиновское сельское поселение» составит на срок реализации генерального плана:

- с. Калиновское - 1266,98 м3/час;

- п. Еланский - 111,14 м3/час;

-п.Пышминская-69,30 м3/час;

-д.Ялунина-261,68 м3/час.

3. В качестве основного вида топлива для потребителей населенных пунктов МО «Калиновское сельское поселение» предусмотреть использование природного газа месторождений СРТО, подаваемого по межпоселковому газопроводу высокого давления I категории Д 200 мм от ГРС г. Сухой Лог.

4. Предусмотреть газоснабжение населенных пунктов с подачей газа по газопроводу высокого давления через проектируемые ГРПШ.

5. Предусмотреть подачу газа в котельные, в жилую застройку со строительством газопроводов высокого и низкого давления.

План мероприятий по ремонту и модернизации систем газоснабжения планируется проводить в соответствии с приложением № 3 к программе «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025 годы»

Мероприятия по развитию системы электроснабжения.

1. Укрупненная электрическая нагрузка по населенным пунктам МО «Калиновское сельское поселение» составит на срок реализации генерального плана:

- с. Калиновское - 1,68 МВт;

- п. Еланский  - 0,05 МВт;

- п. Пышминская - 0,03 МВт;

- д. Ялунина- 0,18 МВт;

2. Предусмотреть электроснабжение потребителей МО «Калиновское сельское поселение» от существующих источников электроснабжения: ПС «Еланская» 110/10 кВ, ПС Тяговая «Ялунина» 110/10кВ, которые обеспечивают потребности населенных пунктов на срок реализации генерального плана.

3. Для покрытия нагрузок существующей сохраняемой и новой застройки предусмотреть строительство трансформаторных подстанций (ТП), воздушных  линий 10 кВ.

Мероприятия по строительству, ремонту и модернизации систем электроснабжения планируется проводить в соответствии с фактически поступившими заявками потребителей.

Мероприятия по развитию системы сбора твердых бытовых отходов.

Привести существующие площадки для сбора ТБО в соответствие с «Гигиенические требования к содержанию территории населенных пунктов».

В соответствии с Гигиеническими требованиями к содержанию территорий населенных пунктов и организаций сбор твердых отходов должен осуществляться на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки для сбора твердых отходов, должны быть удалены на расстояние не менее 20 м от окон жилых домов, границ территорий учреждений образования, организаций здравоохранения и торговых объектов общественного питания, физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок для игр детей и отдыха населения.

Контейнерные площадки для сбора твердых отходов должны соответствовать следующим требованиям:

- содержаться в чистоте;

- иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз твердых отходов;

- быть оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием;

- иметь ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора твердых отходов. При этом запрещается использовать в качестве строительных материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и сетки;

- размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру размеры емкостей для сбора твердых отходов.

Емкости для сбора твердых отходов должны соответствовать следующим требованиям:

- изготавливаться из материалов, допускающих проведение мойки и дезинфекции;

- находится в технически исправном состоянии;

- оборудоваться крышками;

- быть окрашенными и иметь маркировку с указанием вида отходов и данных о собственнике.

Глава 3. Цели и задачи совершенствования и развития коммунального комплекса МО «Калиновское сельское поселение»

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных Программ организаций коммунального комплекса муниципального образования.

Основными задачами совершенствования и развития коммунального комплекса МО «Калиновское сельское поселение» являются:

- инженерно-техническая оптимизации коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

### Глава 4. Механизм реализации целевой программы

Программа реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

Механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- разработку и издание муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;

- передачу при необходимости части функций муниципального заказчика подведомственным учреждениям (организациям), которым муниципальный заказчик может передавать выполнение части своих функций;

- ежегодную подготовку и уточнение перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточнение затрат на реализацию программных мероприятий;

- размещение в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации информации о ходе и результатах реализации Программы.

Администрация сельского поселения осуществляет административный контроль над исполнением программных мероприятий.

Организации жилищно-коммунального комплекса района участвуют в разработке программных мероприятий, контролируют исполнение программных мероприятий и отчитываются перед муниципальным заказчиком Программы.

Подрядные организации проходят отбор на выполнение работ, оказание услуг, согласно действующему законодательству Российской Федерации, и несут ответственность за качественное и своевременное выполнение.

Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы муниципальный заказчик Программы ежегодно согласовывает уточненные показатели, характеризующие результаты реализации Программы, на соответствующий год.

Глава 5. Ресурсное обеспечение программы "Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025 годы

Общий объем финансирования предусмотрен подпрограммой №5 «Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства» программы «Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение на 2014-2020гг» утвержденной постановлением Главы МО «Калиновское сельское поселение» от 05.11.2013г №257, определен исходя из сметной стоимости мероприятий и (или) из планируемых расходов на реализацию и составляет 5 305,9 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет).

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства внебюджетных источников, средства областного бюджета.

Глава 6.  Реализация плана мероприятий программы по развитию систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и газификации позволит:

1)   обеспечить возможность подключения к системам газоснабжения и водоснабжения объектов жилищного и гражданского строительства на территории муниципального образования на период 2015-2025 годов;

2)  обеспечить устойчивую работу систем водоснабжения с учетом возрастающего количества потребляемой воды для вновь застраиваемых и реконструируемых объектов;

3) осуществить строительство централизованного газоснабжения и водоснабжения  вновь застраиваемых жилых микрорайонов;
           4) отремонтировать 0,8   км водопроводных сетей;
           5) снизить степень износа основных фондов предприятия;
           6) снизить аварийность на водопроводных сетях;
           7) уменьшить потери при транспортировке воды до потребителей
           8) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;
           9) улучшить качественные показатели услуг водоснабжения;
           10) снизить эксплуатационные расходы на электричество (не менее 5,3 %), требуемое для перекачки;
           11) исключить возможность срыва водоснабжения в  населенных пунктах поселения из-за поломки оборудования;
            12) обеспечить требование всех экологических нормативов  очистки питьевой воды; 
            13) осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий;
            14) уменьшить  тепловые потери при транспортировке теплоэнергии до потребителей до норматива;
            15) обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов теплоснабжения;
            16) улучшить качественные показатели услуг теплоснабжения.

Глава 7.  Оценка социально-экономической эффективности и экологические последствия реализации программы

Результаты программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025 гг. определяются с помощью целевых индикаторов.

Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экологической ситуации в сельском поселении за счёт:

- Технологические результаты:

- обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;

- ликвидация дефицита потребления тепло – водоснабжения;

- внедрение энергосберегающих технологий;

- снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов;

- снижение потерь коммунальных ресурсов.

- Социальные результаты:

- рациональное использование природных ресурсов;

- повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- снижение себестоимости коммунальных услуг.

- Экономические результаты:

- плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития;

повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Критерии оценки выполнения программы

1. Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питьевой воды.

2. Сокращение потерь по воде.

3. Санитарное благополучие, экологическая и промышленная безопасность.

4. Создание требуемого уровня надежности работы предприятия.

5. Модернизация источников тепла, эффективное использование энергоресурсов, уменьшение количества тепловых потерь, повышение уровня жизнеобеспечения объектов теплоснабжения поселения.

6. Обеспечение централизованного газоснабжения с.Калиновское.

Целевые показатели программы

| № строки | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Прогнозные значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами | процентов | 20 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| 2 | Степень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 57 | 56 | 55 | 53 | 50 |

Глава 8. Оценка риска при возможных срывах в реализации программы

При невыполнении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» и предприятием МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения не будут обеспечены:

-   требуемый уровень надежности работы водозаборных сооружений;

-   требуемый уровень надежности работы водопроводов;

-   санитарное благополучие населения, промышленная, экологическая безопасность;

-   требуемый резерв по сооружениям и сетям;

-   требуемый уровень надежности теплоснабжения;

-   требуемый уровень энергосбережения;

-   требуемый уровень безопасности эксплуатации;

-   требуемый уровень обеспечения населения природным газом.

Глава 9. Организация управления программой и

контроля над ходом её реализации

Управление исполнением Программы осуществляется администрацией МО «Калиновское сельское поселение».

Исполнение Программы осуществляется администрацией МО «Калиновское сельское поселение» и МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения.

МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения предоставляет отчетность о ходе выполнения указанного плана мероприятий один раз в год в администрацию МО «Калиновское сельское поселение».

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется администрацией МО «Калиновское сельское поселение».

Приложение №1

к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025гг

Основные мероприятия по развитию систем водоснабжения

Подавляющее большинство потребителей получают услугу холодного водоснабжения от МУП ЖКХ Калиновского сельского поселения. Предприятие производит реализацию питьевой воды, как населению, так и предприятиям, и организациям, расположенным на территории поселения, в соответствии с заключенными договорами.

Учет реализации воды потребителям ведется по утвержденным нормам водопотребления и установленным у потребителей приборам учета воды.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется на базе использования подземных источников.

Источниками водоснабжения служат три действующих скважины.

Водопроводные сети

Изначально предприятием принимались сети водоснабжения от МО «Калиновское сельское поселение», уличные водопроводные сети имеют разные диаметры труб, следствием чего является различное давление во внутренних сетях.

В соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, разработаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы программа будет актуализироваться, дополнением и уточнением мероприятий.

Организационный план по водоснабжению

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Установка дополнительных узлов учета для контроля расхода электроэнергии на собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка приборов учета потребления воды индивидуальными пользователями | Средства потреби-телей | Средства потреби-телей | Средства потреби-телей | Средства потреби-телей | Средства потреби-телей |
| 3. | Обследование существующей системы водоснабжения поселков |  |  |  | 200,0 тыс.руб. |  |
| 4. | Ремонт водопроводных сетей |  |  |  | 100,0 тыс.руб |  |
| 5. | Регистрация прав собственности на объекты водоснабжения, теплоснабжения на территории п.Еланский |  |  |  | 390,0 тыс.руб. |  |
| 6. | Разработка проекта системы водоснабжения Северного района с.Калиновское | 724,5 тыс.руб. |  |  |  |  |
| 7. | Строительство и реконструкция систем водоснабжения |  |  |  | 3 000,0 тыс.руб. |  |
| 8. | Устройство системы очистки питьевой воды на скважине с.Калиновское ул.Гагарина, 10а |  |  |  |  | 50,0 тыс.руб. |
| 9. | Устройство системы очистки питьевой воды на скважине с.Калиновское ул.Мещерякова, 54б |  |  |  |  | 50,0 тыс.руб. |

Приложение №2

к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025гг

Основные мероприятия по развитию системы теплоснабжения

Реализация мероприятий по улучшению условий проживания граждан, обеспечению качественной услугой теплоснабжения является одной из приоритетных задач.

Несмотря на принимаемые меры, до настоящего времени недостаточно эффективно внедряются передовые технологии, новые материалы при содержании и эксплуатации систем теплоснабжения.

С повышением цен на теплоноситель повышается неплатежеспособность населения за предоставленную услугу.

В целях обеспечения теплоснабжения населения поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Только комплексное решение проблемы может оказать положительный эффект на сложившуюся ситуацию. Необходимо активизировать работу с населением по установке оборудования индивидуального отопления от газовых сетей.

В соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, разработаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы программа будет актуализироваться, дополнением и уточнением мероприятий.

Организационный план по МУП ЖКХ по теплосетям

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 11 | Перевод квартир домов на индивидуальное газовое отопление |  |  |  |  | Средства собственников жил.помещений |
| 22 | Ремонт здания котельной |  |  | 100,0 |  |  |
| 3 | Ремонт тепловых сетей п.Еланский |  | 500,0 |  |  |  |

Приложение № 3 к программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры МО «Калиновское сельское поселение» на 2015-2025гг

Основные мероприятия по развитию систем газоснабжения

Системы газоснабжения и водоснабжения являются важнейшей неотъемлемой частью коммунальной инфраструктуры и имеют решающее значение в обеспечении жизнедеятельности и развития муниципального образования.

Необходимость дальнейшего строительства и модернизации систем газоснабжения и водоснабжения обусловлена потребностями жилищного и промышленного строительства, ужесточающимися требованиями к качеству услуг, экологическим последствиям их предоставления.

Качественные и количественные параметры процесса развития систем газоснабжения и водоснабжения определены на основе анализа их текущего состояния и проблем функционирования, объемов и локализации жилищно-гражданского строительства.

По результатам проведенного анализа сформирован план мероприятий Программы, направленный на решение проблем систем газоснабжения.  Мероприятия сформированы с учетом потребности в услугах газоснабжения, требуемым уровнем качества и надежности работы систем газоснабжения при соразмерных затратах и экологических последствиях.

В соответствии с п.3 Постановления Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» мероприятия и целевые показатели, предусмотренные программой, разработаны на первые 5 лет с разбивкой по годам, на последующие годы программа будет актуализироваться, дополнением и уточнением мероприятий.

Организационный план по газоснабжению

(тыс.руб)

| № п/п | Мероприятия | Этапы реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. | Оформление прав собственности на земельные участки , занятые объектами газоснабжения на территории с.Калиновское | 350,0. | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 350,0 |
| 2. | Внесение изменений в существующую схему газификации с.Калиновское |  |  | 100,0 |  |  |
| 3. | Разработка проекта строительства газопровода в северном районе с.Калиновское, прохождение ценовых экспертиз |  |  |  | 800,0 |  |
| 4. | Строительство газопровода в северном районе с.Калиновское |  |  |  |  | 10 000,0 |
| 5. | Строительство газопровода по ул. Ленина, Бочкарева, Набережная, Крупской, Матросова, Вокзальная с.Калиновское | 18 394,6 |  |  |  |  |

Газоснабжение с.Калиновское МО «Калиновское сельское поселение» проводится согласно Муниципальной программы «Развитие муниципального образования «Калиновское сельское поселение»» на 2014-2020 годы».

Согласно данной программе в 2015 году запланировано строительство газопровода по ул. Ленина, Бочкарева, Набережная, Крупской, Матросова, Вокзальная с.Калиновское.

Предполагаемая стоимость строительства газовых сетей ул. Ленина, Бочкарева, Набережная, Крупской, Матросова, Вокзальная с.Калиновское составляет 17 518 670,00 рублей.